## Slide 1
Filtriranje i poboljšanje kontrasta medicinskih slika
Obrada slike i računalni vid
Nikola Lončar
2026.

## Slide 2
01 Uvod
Zašto je ovo važno?
Digitalna patologija - brzorastuće područje
Algoritmi posebno osjetljivi na degradacije
Histopatološke slike rijetko su savršene
Šum iz digitalizacije preparata
Neujednačeno osvjetljenje i slab kontrast
Prethodna obrada - ključan korak
MHIST Dataset
Histopatološke slike kolorektalnih polipa
SSA - Sessile Serrated Adenoma
HP - Hyperplastic Polyp
U ovom radu: samo analiza obrade slike

## Slide 3
02 Teorijska osnova - Filtri za redukciju šuma
Gaussov filter
LINEARNI
Težinski prosjek susjednih piksela
Uklanja šum
Zamućuje rubove
Median filter
NELINEARNI
Median susjedstva
Otporan na impulsni šum
Dobro čuva rubove
Konzervativan
Bilateralni filter
NELINEARNI+
Prostorna + intenzitetska sličnost
Pikseli s različitim intenzitetom → mala težina
Zaglađuje homogena područja slike
Čuva rubove između tkivnih regija
Najbolji za medicinske slike

## Slide 4
03 Metode poboljšanja kontrasta
Histogram Equalization
GLOBALNA METODA
Redistribuira intenzitete po cijelom rasponu
Povećava globalni kontrast brzo i jednostavno
Ne razlikuje signal od šuma
Može stvoriti lažne tkivne artefakte
CLAHE
LOKALNA METODA
Dijeli sliku na lokalne regije
Izjednačava histogram zasebno u svakom tileu
Pouzdaniji i prirodniji prikaz tkiva
Standard u medicinskim primjenama

## Slide 5
04 Vizualna usporedba rezultata
Slika 1 - Vizualna usporedba: Original · Gaussian · Median · Bilateral · Histogram Equalization · CLAHE

## Slide 6
05 Rezultati - grafički prikaz
Slika 2 - Prosječni SNR po filtru
Bilateralni: 18.58 dB · Gaussian: 18.07 dB · Median: 16.59 dB
Slika 3 - Prosječni kontrastni omjer
Original: 0.505 · HistEq: 0.899 (artefakti!) · CLAHE: 0.733

## Slide 7
06 Zaključak
Filtriranje šuma
Bilateralni filter - optimalni kompromis
Učinkovita redukcija šuma
Očuvanje rubova tkivnih struktura
Poboljšanje kontrasta
CLAHE - superioran izbor
Pouzdaniji i prirodniji
Bez lažnih artefakata
Preporučena kombinacija
Bilateralni filter → CLAHE
Optimalan pipeline za histopatološke slike